## Slide 1: DAQ 사용법

## Slide 2: 파일 생성
  DO NOT EDIT/ 2-Termianl_Device
  2단자 소자 용
  DO NOT EDIT/ 3-Termianl_Device
  3단자 소자 용
  측정하고자 하는 소자에 맞게 위의 파일을 복사하여 사용할 것.

## Slide 3: NI_USB_NODELAY
  DAQ driver / channel 설정
  NI_USB_NODELAY를 실행한다.

## Slide 4: DC_Sweep
  DC_Sweep
  설정 parameter
  SENSITIVITY : AMP.의 sensitivity
  주의 할 점
  Current CC가 걸리지 않아서 chip의 모든 소자가 한 번에 죽을 수 있음(특히 CBRAM)
  데이터가 자동저장 되지 않음.

## Slide 5: 자동저장
  DATA를 자동 저장하는 기능
  저장되는 데이터
  Measured : DAQ에서 측정하는 전압
  Calculated : DAQ전압을 전류도 변환한 값
  Fig : 그래프
  Parameter : 측정에 사용한 parameter
  기타 : 분석한 값(ex : LTPLTD의 경우 set과 reset의 read_data)
  주의 할 점
  MATLAB을 껐다 켜면 000번 부터 data가 overlap됨
  999번을 넘으면 error가 발생하므로 이전에 MATLAB을 재부팅 해야함